## Slide 1: Магнитное поле

## Slide 3: Вокруг неподвижных электрических зарядов существует только электрическое поле.
Движущиеся электрические заряды и изменяющиеся электрические поля создают в окружающем пространстве магнитное поле.
Через магнитное поле осуществляются взаимодействия электрических токов, постоянных магнитов и токов с магнитами.

## Slide 4: магнитное поле характеризуют векторной величиной, называемой магнитной индукцией B
Магнитная индукция – векторная физическая величина, численно равная силе, с которой магнитное поле действует на единицу длины прямолинейного проводника с током, равным единице силы тока, расположенном перпендикулярно направлению поля.

## Slide 5: Формула
Где F – электромагнитная сила, Н
I – сила тока в проводнике, А
L – длина проводника, м

## Slide 6
За единицу магнитной индукции в системе СИ принята тесла (Т), равная индукции однородного магнитного поля, действующего с силой 1 Н на каждый метр длины прямолинейного проводника с током 1 А, если проводник расположен перпендикулярно направлению поля.

## Slide 7: Правило буравчика

## Slide 8: Правило левой руки
если положить левую руку на проводник так, чтобы четыре пальца указывали направление тока, а линии магнитной индукции входили в ладонь, то отогнутый большой палец укажет направление силы, действующей на проводник.

## Slide 9: Магнитный поток

## Slide 10
Ф - магнитный поток, пронизывающий площадь контура, зависит от величины вектора магнитной индукции, площади контура и его ориентации относительно линий индукции магнитного поля.
Ф = ВS
Если вектор магнитной индукции перпендикулярен площади контура, то магнитный поток максимальный.
Если вектор магнитной индукции параллелен площади контура, то магнитный поток равен нулю.

## Slide 11: Напряженность магнитного поля
Напряжённость магнитного поля, векторная физическая величина (Н), являющаяся количественной характеристикой магнитного поля, не зависящая от свойств среды.
Н = B/ μ0 , А/м
Где В – электромагнитная индукция
μ0 – магнитная постоянная (4π10-7Гн/м)

## Slide 12: Магнитная проницаемость
Магнитная проницаемость- физическая величина, характеризующая связь между магнитной индукцией В и магнитным полем Н в веществе. Обозначается m,
у изотропных веществ
m= В/μ0Н
Где В – электромагнитная индукция
Н – напряженность магнитного поля
μ0 – магнитная постоянная (4π10-7Гн/м)